## Slide 1: Mała retencja
sposobem na radzenie sobie ze skutkami występowania suszy
dr inż. Lech Magrel
Tykocin 10 września 2021 r.

## Slide 2: Od czego zależy mała retencja wodna?
Najogólniej mówiąc przez retencję wodną rozumiemy zdolność do magazynowania wody oraz jej przetrzymywania przez pewien określony czas w środowisku. Dzięki temu poprawie ulega bilans wodny zlewni - zasoby wodne powiększają się, głównie na skutek zmiany szybkiego spływu powierzchniowego na powolny odpływ gruntowy.
Powszechnie definiuje się małą retencja jako wydłużenie czasu oraz drogi obiegu wody i zanieczyszczeń w zlewni, mające na celu poprawę stosunków wodnych w zlewni, oczyszczenie wód przy wykorzystaniu naturalnych i sztucznych właściwości zlewni oraz regulację transportu rumowiska.
Retencja wodna wiąże się z czasowym zatrzymaniem w środowisku wody w różnej postaci, m.in. wody opadowej, śniegu i lodu, a także wody podziemnej. W wielu przypadkach retencja powoduje znaczne ograniczenie prędkości wody płynącej po powierzchni terenu, czyli spływu powierzchniowego, ale również ograniczenie prędkości wody płynącej korytem rzeki, potoku czy strumienia. Skutkuje to oczywiście spowolnieniem obiegu wody w środowisku.

## Slide 3: Co nazywamy mała retencją wodną?
W niektórych opracowaniach retencję wodną dzieli się na dużą i małą, gdzie głównym kryterium podziału jest pojemność magazynowanej wody w zbiorniku retencyjnym.
W Polsce przyjmuje się wielkość graniczną pojemności małych zbiorników wodnych równą 5 mln m3, która została określona w Porozumieniu z dnia 21 grudnia 1995 roku między Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczącym współpracy w zakresie małej retencji. Zbiorniki o pojemności większej od 5 mln m3 tworzą tzw. dużą retencję.
Mówiąc o retencji wodnej na obszarach wiejskich zazwyczaj mamy na myśli tzw. małą retencję.
Należy nadmienić, że zagadnienia związane z retencją dotyczą jej tzw. stanu. Przez stan retencji rozumie się zapas wody w zlewni zmagazynowanej w środowisku roślinnym, na powierzchni zlewni oraz w gruncie: w strefie aeracji (napowietrzonej, przy powierzchni terenu) i strefie saturacji (pełnego nasycenia porów gruntowych wodą).
Stan retencji jest więc sumą wszystkich składników tj.: retencji intercepcji (woda zatrzymywana przez szatę roślinną, ale także przez takie obiekty jak dachy budynków czy drogi), retencji powierzchniowej, retencji pokrywy śnieżnej, retencji strefy aeracji i strefy saturacji, retencji koryt rzecznych i jezior.

## Slide 4: Co nazywamy mała retencją wodną?
Retencja zależy od wzajemnych relacji głównych czynników meteorologicznych: opadów i parowania.
W różnych porach roku relacje pomiędzy opadem a parowaniem różnią się. Niezależnie od tego, mała retencja jest wypadkową wielu czynników zarówno naturalnych jak i tych, które wynikają z działalności człowieka.
Do czynników naturalnych kształtujących małą retencję należą:
klimat,
rzeźba terenu,
budowa geologiczna,
rodzaj gleb,
pokrycie terenu,
obecność naturalnych zbiorników wód stojących,
procesy erozji.

## Slide 5: Od czego zależy mała retencja wodna?
Ukształtowanie terenu jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o formowaniu się ilości odpływającej wody ze zlewni oraz wpływającym na wielkość zasobów wodnych na tym obszarze. Ukształtowanie terenu opisują tzw. parametry fizycznogeograficzne, do których należą: średni spadek zlewni, spadek podłużny cieku lub różnice wysokości pomiędzy najwyższym i najniższym wzniesieniem nad poziom morza. Nachylenie terenu ma wpływ na prędkość spływu powierzchniowego, czyli wody płynącej po powierzchni terenu, ale również na prędkość wody płynącej w korycie rzeki, potoku bądź rowu melioracyjnego. Różne formy ukształtowania terenu m.in. lokalne zagłębienia sprzyjają małej retencji, ponieważ woda w naturalny sposób zatrzymywana jest na powierzchni zlewni.
Na prędkość spływającej wody wpływ ma także sposób użytkowania terenu. Na obszarze pokrytym roślinnością prędkość wody będzie zdecydowanie mniejsza niż na nieużytkach czy ugorach. Faza wzrostu, w jakiej znajdują się rośliny także wpływa na prędkość spływu powierzchniowego oraz wielkość intercepcji. Obszary porośnięte roślinnością, a w szczególności obszary zalesione, sprzyjają małej retencji.

## Slide 6: Od czego zależy mała retencja wodna?
Budowa geologiczna podłoża ma wielkie znaczenie w kształtowaniu małej retencji szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że duża część wody zatrzymywana jest właśnie w gruncie. Niektóre z nich, jak piaski czy żwiry są dobrze przepuszczalne - woda szybko wsiąka w głąb profilu i zasila wody podziemne. Na gruntach słabo i całkowicie nieprzepuszczalnych, tj. gliny, iły, mała retencja gruntowa zostaje szybciej wypełniona, co sprzyja szybszemu spływowi wód opadowych i roztopowych.
Do czynników antropogenicznych, czyli wynikających z działalności człowieka, które kształtują retencję należą:
użytkowanie terenu,
agrotechnika,
zabudowa hydrotechniczna,
melioracje.

## Slide 7: Czynniki naturalne wpływające na wielkość retencji
Budowa geologiczna
Przepuszczalność.
Wodonośność,
Prędkość filtracji,
Baza erozyjna cieku.
Gleba
Przepuszczalność.
Pojemność wodna.
Rzeźba terenu
Kształt zlewni.
Nachylenie stoków,
Gęstość i układ sieci rzecznej,
Spadek cieku.
Klimat
Opady,
Temperatura powietrza,
Usłonecznienie,
Długość okresów bezopadowych.
Budowa geologiczna
Przepuszczalność.
Wodonośność,
Prędkość filtracji,
Baza erozyjna cieku.
Wody:
Jeziora.
Tereny podmokłe.

## Slide 8: Od czego zależy mała retencja wodna?
Człowiek zagospodarowując teren dla swoich potrzeb, przekształca go zmieniając dotychczasowe stosunki wodne.
Tereny zabudowane cechują się znacznym udziałem powierzchni utwardzonych, pokrytych brukiem lub asfaltem, a więc praktycznie nieprzepuszczalnych. Ten sposób zagospodarowania nie przyczynia się do zatrzymania wody w otoczeniu, a wręcz przeciwnie: sprzyja szybkiemu odpływowi wód opadowych lub roztopowych bezpośrednio do odbiornika.
Taki mechanizm coraz częściej prowadzi do występowania gwałtownych wezbrań powodujących powodzie o wielkiej skali zniszczeń na obszarach, gdzie do tej pory takiego zjawiska nie obserwowano lub miało ono wyraźnie łagodniejszy przebieg.
Właściwe zabiegi agrotechniczne wpływają korzystnie na zwiększenie małej retencji.
Również zabudowa hydrotechniczna cieków, tj. budowa stopni piętrzących czy zbiorników zwiększa retencję wodną na danym obszarze. Przeprowadzone we właściwy sposób prace melioracyjne także nie będą miały niekorzystnego oddziaływania na stan małej retencji.

## Slide 9: Zarastający staw pełni funkcję rezerwuaru wody

## Slide 10: Regulacja rzek nie sprzyja retencji

## Slide 11: Cele małej retencji
Podstawowym celem małej retencji, wynikającym z jej definicji, jest zatrzymanie wody w zlewni na powierzchni terenu oraz w gruncie. Pozostałe cele sprowadzają się do:
poprawy bilansu wodnego zlewni,
P= E +H +ΔR, gdzie
E – parowanie,
H – odpływ,
ΔR – retencja,
P - opad
Z równania bilansu wodnego wynika, że opad jako „przychód” w ujęciu ilościowym zostaje rozłożony na odpływ powierzchniowy i podziemny, przy czym pewna jego część wyparowuje do atmosfery, a pozostała składowa tworzy retencję. O ile trudno wpłynąć na wielkość parowania i opadu, o tyle poprzez ograniczenie wielkości odpływu, powiększa się retencję wodną na danym obszarze. Redukcja wahań wielkości zasobów wodnych w czasie. Stałość zasobów wodnych, ich niezmienność czasowa i pewność dostępu jest głównym celem planowej gospodarki wodnej.

## Slide 12: Scenariusze zmian klimatu
W lecie wzrost temperatur wysokich oraz długości okresów występowania suszy.
Nastąpi wydłużenie okresów bezopadowych, będą one coraz dłuższe; obszary najbardziej deficytowe w wodę - centralna Polska.
Wzrost liczby opadów intensywnych, powodzi , natężenia i częstotliwości silnych wiatrów – huraganów, trąb powietrznych.
Skrócenie okresów zalegania pokrywy śnieżnej, w wielu rejonach kraju brak zalegania śniegu.
Wydłużenie okresu wegetacyjnego nawet do 262 dni.

## Slide 13: Adaptacja do zmian klimatu w Polsce, konieczne działania
Wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 r – nadzór MŚ, wdrażanie działań regionalnych, lokalnych np. Miejskie Plany Adaptacji dla Warszawy i Lublina.
Planowanie inwestycji / transport, budownictwo, inwestycje komunalne itd./.
Planowanie przestrzenne.
Strategie rozwoju gmin, powiatów, regionów /LSR/, programy ochrony środowiska,
Programy Małej retencji i Mikroretencji.
Tworzenie systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.
Tworzenie planów szybkiego reagowania na wypadek suszy, upałów.
Edukacja społeczeństwa i angażowanie lokalnych społeczności w rozwiązywanie problemów.

## Slide 14: Wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność
najbardziej zagrożone siedliska: wody słodkie stojące i płynące, torfowiska, trzęsawiska, źródliska śródlądowe, siedliska lasów bagiennych, lasy dębowe, lasy stokowe, siedliska nadbrzeżne i słonawe.
postępujący zanik małych powierzchniowych zbiorników wodnych: bagien, stawów, oczek wodnych, małych płytkich jezior, potoków i małych rzek – bezpośrednie zagrożenie dla gatunków bytujących lub korzystających z rezerwuarów wody pitnej.
migracje gatunków mogą zostać uniemożliwione przez niedrożność ekologiczną: brak ciągłości ekologicznej formacji roślinnych, niedrożność korytarzy ekologicznych, zbyt niskie nasycenie wyspami środowiskowymi.
niskie zasoby hydrologiczne wpłyną na eutrofizację i zaburzenia przepływu wód w zbiornikach.
przemieszczanie się gatunków inwazyjnych np. nawłoć kanadyjska.
zwiększenie częstotliwości występowania gradacji szkodników, pasożytów, chorób np. szrotówek kasztanowiaczek, kornik.

## Slide 15: Systemy i metody retencji wody na obszarach wiejskich
Zasoby wodne | Systemy i metody
Retencja krajobrazowa (siedliskowa): planowanie przestrzenne | Systemy kształtujące właściwą strukturę użytkowania ziemi poprzez: układ pól ornych, użytków zielonych, lasów, użytków ekologicznych i stawów, zalesianie, tworzenie pasów ochronnych, zadrzewień, tarasów, powiększanie obszarów podmokłych, torfowisk i bagien, wtórne nawadnianie torfowisk.
Retencja glebowa: technologia rolnicza | Systemy upraw kształtujące gospodarkę wodną w profilu glebowym: poprawa struktury gleby (zróżnicowana porowatość), odwadnianie rolnicze, wapnowanie, odpowiednie zabiegi agrotechniczne, właściwy płodozmian, zwiększanie zawartości materii organicznej w glebie

## Slide 16: Systemy i metody retencji wody na obszarach wiejskich
Zasoby wodne | Systemy i metody
Retencja wód podziemnych: rolnictwo i planowanie przestrzenne | Uprawy i systemy drenarskie ograniczające spływ powierzchniowy: tworzenie „szorstkich” powierzchni terenu, zwiększanie przepuszczalności wody w glebie (głęboka orka), zabiegi przeciwdziałające erozji, fitodrenaż i rolnicze zabiegi odwadniające, kontrola odpływu z systemów drenarskich, budowa stawów i studzienek infiltracyjnych dla gromadzenia odpływu opadów z utwardzonych powierzchni.

## Slide 17: Systemy i metody retencji wody na obszarach wiejskich
Zasoby wodne | Systemy i metody
Retencja wód powierzchniowych: gospodarka wodna, struktury hydrauliczne | Systemy hydrotechniczne do rozdziału i gromadzenia wody: stawy i małe obiekty wodne, regulacja odpływu wody ze stawów i małych obiektów wodnych, gospodarka wodna –retencja wody w zlewni –systemy nawadniania i rozrządu wody, regulowany odpływ wody z systemu rowów, zwiększanie retencji wody w dolinach rzecznych w tym budowa polderów,

## Slide 18: Działania na rzecz naturalnej małej retencji wodnej
Metody naturalne (nietechniczne) | Kształtowanie retencji krajobrazowej: struktura i użytkowanie ziemi, zalesianie, siedliska podmokłe (torfowiska), rekultywacja, rewitalizacja rzek i ich dolin, Zwiększanie retencji glebowej: poprawa struktury gleb, płodozmian, zwiększanie zawartości materii organicznej, rolnictwo organiczne, Zwiększanie retencji wód podziemnych: ograniczanie spływu powierzchniowego z użyciem różnych metod, Retencja wód powierzchniowych: przebudowa jezior i naturalnych stawów, rewitalizacja rzek, ochrona stawów i niewielkich zbiorników wodnych.
Metody techniczne | Mikro i małe zbiorniki wodne, sztuczne stawy, podwyższenie poziomu wody w jeziorach, Budowa piętrzeń celem zatrzymania wody w rzekach, kanałach i rowach, Gospodarowanie wodną w systemach nawadniająco-odwadniających –regulowany odpływ z systemów drenarskich, Sztuczne zasilanie warstw wodonośnych –budowa stawów infiltracyjnych i innych urządzeń technicznych.

## Slide 19: Większość działań z zakresu małej retencji wody (NMR) przynosi pozytywne skutki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe; najważniejsze z nich to:
zmiany w strukturze odpływu wody rzeką, zmniejszenie fali powodziowej i, w niektórych przypadkach, poprawa warunków wilgotnościowych gleb w dolinie w okresach występowania suszy;
zaspokajanie potrzeb ekosystemów leśnych, na wodę, jak również poprawa stanu środowiska w wyniku utrzymywania się wyższego poziomu wód podziemnych;
zwiększenie zasilania podziemnych warstw wodonośnych, a w konsekwencji eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych, w tym na potrzeby nawodnień rolniczych;
zaspokojenie potrzeb gospodarczych -zbiorniki wodne mogą służyć jako źródło wody do celów przeciwpożarowych, jako kąpieliska, stawy rybne, źródło wody do nawodnień lub jako oczka wodne na potrzeby dziko żyjących zwierząt;
poprawa naturalnych walorów środowiska, zwiększenie różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego przez odtwarzanie mokradeł, małych stawów, tworzenie enklaw dziko żyjącej wodnej flory i fauny, tworzenie przyjaznego człowiekowi mikroklimatu;
ochrona jakości wód powierzchniowych, zatrzymywanie zawiesiny, oczyszczanie wód deszczowych z pierwiastków biogennych (azotu i fosforu).

## Slide 20: Kto może (powinien) wdrażać program małej retencji
Instytucja | Zakres zadań
ADMINISTRACJA RZĄDOWA, SAMORZĄD, WODY POLSKIE, PLANOWANIE | Tworzenie prawa, stymulowanie działań Urządzanie przestrzeni, zalesienia, zbiorniki wodne (?) Retencja dolinowa (p. powodz.)
SPOŁECZEŃSTWO, PRZYRODA, EKOLOGIA | Mokradła, bagna Renaturyzacja cieków, regulacja odpływu, odbudowa oczek itp. Zabiegi przeciwerozyjne
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, GMINY, MIASTA | Zagospodarowanie przestrzenne, ograniczanie spływu powierzchniowego (tereny uszczelnione), małe zbiorniki wodne
OSOBY PRYWATNE I FIZYCZNE (ROLNICY) | Układ pól, zabiegi agrotechniczne, wapnowanie, agromelioracja, eksploatacja systemów melioracyjnych (regulowanie odpływu z sieci drenarskiej i rowów) małe zbiorniki

## Slide 21: Podsumowanie
Mała retencja poprawia bilans wodny zlewni. Działania techniczne i nietechniczne są elementami zarządzania ryzykiem powodziowym i ograniczania skutków suszy. Nie zastępują jednak stosowanych metod ochrony przed powodzią i suszami.
Mała retencja jest działaniem wspierającym wdrażanie Dyrektyw Unijnych, jak: Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Azotanowa, Dyrektywa Przeciwpowodziowa oraz polityki UE, w tym ograniczenie skutków zmian klimatu, ochrony bagien, utrzymanie obszarów Natura 2000.
Mała retencja powinna być wdrażana na terenach rolnych oraz zurbanizowanych, powinny być wykorzystywane metody techniczne i nietechniczne. Stąd też wdrażanie małej retencji może być realizowane przez wiele instytucji oraz organów samorządowych i państwowych.
Szczególną rolę w gospodarce wodnej odgrywają obszary rolnicze, w tym systemy melioracyjne. Niezbędne jest propagowanie idei małej retencji, w tym gospodarowania wodą na obiektach melioracyjnych, zarówno przez służby melioracyjne, jak i doradztwa rolniczego.
Program rozwoju małej retencji powinien obejmować zestaw środków prawnych, edukacyjnych i finansowych stymulujących podejmowanie prac na rzecz poprawy bilansu wodnego.

## Slide 22: Dziękuję za uwagę